## Slide 1
OSI and TCP/IP Models
Layer | Name | Example Protocol | Naming | Transported | Hardware Device
7 | Application | http | url | data | 
6 | Presentation | --- |  |  | 
5 | Session | --- |  |  | 
4 | Transport | TCP/IP | socket | segment | 
3 | Network / Internet | IPv4/IPv6 | IP | packet | router
2 | Data Link / Link | Ethernet | MAC | frame | switch
1 | Physical | 802.11g | Interface | symbols | hub, bridge
Host layers
Media layers

## Slide 2: IPv4 Packet Header

## Slide 3: IPv4 Packet Header
1010 1001
1101 1110
0000 1001
1010 0000
1110 1101
0001 1000
1010 0011
0010 0101

## Slide 4: Checksum Calc
1010 1001 1101 1110  43486 2^16 = 65,536
0000 1001 1010 0000  2464 max_int = 65,535
1110 1101 0001 1000  60696
1010 0011 0010 0101  41765
1010 1001 1101 1110  43486
1000 1011 0110 1100  0 35692  header_checksum
1110 1101 0001 1000  60696
1010 0011 0010 0101  41765
0000 1001 1010 0000  2464
1110 1101 0001 1000  60696
sum = 357518 (without the header_checksum)
(q / r) = 357518 / 2^16  (5 29838) checksum = max_int - (q + r)  35692
(header_checksum == checksum ) ? 0 : error  0

## Slide 5: Checksum: using 8-bits (from 156.txt)
45
2
16
5
12
0  156: header_checksum
55
17
192
+ 10
354
2^8 = 256
max_int = 255
(q / r) = 354 / 2^8  (1 98) checksum = max_int - (q + r)  156 (header_checksum == checksum )? 0 : error  0

## Slide 6: Checksum: using 8-bits (from 229_error.txt)
45
2
16
5
12
0  229: header_checksum
55
17
192
34
+ 378
2^8 = 256
max_int = 255
(q / r) = 378 / 2^8  (1 122) checksum = max_int - (q + r)  132 (header_checksum == checksum )? 0 : error  error