## Slide 1: Multiplication
Consider: 109 x 13 = 1417
Approach: Successive Additions
  Consider: 9 + 9 + 9 .. + 9 (13 times) = ?
  What is carry value for the 10's column?
Approach: Long Multiplication
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
0 1 0 9
----------
x13
11
7
1
7
4
1
0
013 (a) * 109 (b) ------- 117 (a*9)*1 0000 (a*0)*10 + 01300 (a*1)*100 ------- 1417
013 (a) * 109 (b) ------- 117 (a*9)*1 + 0000 (a*0)*10 ------- 117 01300 (a*1)*100 ------- 1417
Bookkeeping of N products
Produce sum incrementally

## Slide 2: Algorithm for Decimal Multiplication
Consider a number is an array:
  int[] B = { 9, 0, 1 };
Base10 Algorithm:
  sum = 0; for (d = 0 ; d < 3 ; d ++ ) { sum += a * B[d]; a = a * 10 ; // Base 10 shift left }
Complexity: O(#digits)
  For 2^32, at most 10 iterations
013 (a) * 109 (b) ------- 117 (a*9)*1 + 000 (a*0)*10 ------- 117 01300 (a*1)*100 ------- 1417
013 (a) * 109 (b) ------- 117 (a*1) * 9 + 000 (a*10) * 0 ------- 117 01300 (a*100)* 1 ------- 1417
reframe:
original:
Note: commutative operation

## Slide 3: Algorithm for Binary Multiplication
Base 2 Algorithm:
  sum = 0; for (d = 0 ; d < 3 ; d ++ ) { if (B[d] == 1) { sum += a * B[d]; } a = a * 2 ; // Base 2 shift left a = a << 1 ; }
Complexity: O(word_size)
  For MIPS, at most 32 iterations
0010 (a = 2) * 1011 (b = 11) ---------- 0000 0010 (a*1)* 2^0 + 0 0100 (a*1)* 2^1 ------- 0000 0110 + 00 0000 (a*0)* 2^2 -------- 0000 0110 + 001 0000 (a*1)* 2^4 ------- 0001 0110 (a*b = 22)
original:
0010 (a = 2) * 1011 (b = 11) ---------- 0000 0010 (a*2^0)* 1 + 0 0100 (a*2^1)* 1 ------- 0000 0110 + 00 0000 (a*2^2)* 0 -------- 0000 0110 + 001 0000 (a*2^4)* 1 ------- 0001 0110 (a*b = 10)

## Slide 4: Algorithm for Binary Multiplication
Use the register as an stack
Base 2 Algorithm:
  sum = 0; for (; b != 0; ) { bit = pop(b); if (bit == 1) { sum += a; } a = a << 1 ; }
Complexity: O(word_size)
0010 (a = 2) * 1011 (b = 11) ---------- 0000 0010 (a*1)* 2^0 + 0 0100 (a*1)* 2^1 ------- 0000 0110 + 00 0000 (a*0)* 2^4 -------- 0000 0110 + 001 0000 (a*1)* 2^8 ------- 0001 0110 (a*b = 22)
reframe:
original:
0010 (a = 2) * 1011 (b = 11) ---------- 0000 0010 (a*2^0)* 1 + 0 0100 (a*2^1)* 1 ------- 0000 0110 + 00 0000 (a*2^4)* 0 -------- 0000 0110 + 001 0000 (a*2^8)* 1 ------- 0001 0110 (a*b = 10)